## Slide 1
汇报人：林银蕊 甘芝清 黄慧雯
汇报日期：2025/12/03
第6章 应用层
课后习题讲解

## Slide 2
目录
CONTENTS
书本习题题
01.

## Slide 3
01
书本习题

## Slide 4
书本习题6-06：TFTP与FTP的主要区别
解答:
简单文件传送协议TFTP(Trivial File Transfer Protocol),它是一个很小且易于实现的文件传送协议。虽然TFTP也使用客户服务器方式,但它使用UDP数据报,因此TFTP需要有自己的差错改正措施。FTP使用TCP传送数据,因而是很可靠的。
但正因如此,FTP就比TFTP复杂得多。TFTP只支持文件传输而不支持交互。TFTP没有一个庞大的命令集,没 有列目录的功能,也不能对用户进行身份鉴别。
简单文件传送协议TFTP与FTP的主要区别是什么?各用在什么场合?
当我们只需要复制一个文件而不需要FTP协议的功能时,就只需要一个能够迅速复制这些文件的协议,TFTP就是一个很好的选择。
TFTP的主要优点有两个:第一,TFTP可用于UDP环境;第二,TFTP代码所占的内存较小。TFTP的工作很像停止等待协议。
发送完一个文件块后就等待对方的确认,确认时应指明所确认的块编号。发完数据后在规定时间内收不到确认就要重发数据PDU。发送确认PDU的一方,若在规定时间内收不到下一个文件块,也要重发确认PDU。
这样就可保证文件的传送不致因某一个数据报的丢失而告失败。

## Slide 5
书本习题6-46：各应用协议
解答：(1) 凡是使用 TCP 的应用层协议，都是需要可靠传送应用层协议的数据。但为什么不是所有的应用层协议都使用 TCP 呢？这是因为 TCP 的开销太大，而有的数据并不一定要使用 TCP 来传送。用 UDP 传送数据的开销很小。例如 RIP 路由选择协议，在和相邻的路由器交换路由信息时，如果丢失了，则下一次还会再发送（每隔一定的时间发送一次）。这样就比使用 TCP 更加有利。
图 T-6-46 表示了各应用协议在层次中的位置
(1) 简单讨论一下为什么有的应用层协议要使用 TCP，而有的却要使用 UDP？(2) 为什么 MIME 画在 SMTP 之上？(3) 为什么路由选择协议 RIP 放在应用层？
(2) MIME 并不是一个独立的邮件传送协议。MIME 在其邮件首部中说明了邮件的数据类型（如文本、声音、图像、视像等）。在 MIME 邮件中，可同时传送多种类型的数据，这在多媒体通信的环境下是非常有用的。但 MIME 不能单独使用，它是在 SMTP 上面的一个协议。
(3) RIP 协议使用运输层的用户数据报 UDP 进行传送（使用 UDP 的端口 520）。因此 RIP 的位置应当在应用层，在 UDP 的上面。

## Slide 6
汇报人：林银蕊 甘芝清 黄慧雯
汇报日期：2025/12/03
感谢您的观看
THANK YOU FOR READING！