## Slide 1
汇报人：甘芝清 黄慧雯 林银蕊
汇报日期：2025/12/28
空口智连：无线网络与移动网络全景

## Slide 2
目录
CONTENTS
01.
无线网络版图速览
02.
Wi-Fi高速局域网
03.
短距与城域无线
04.
移动IP与蜂窝根基
05.
从2G到5G的跃迁
06.
融合与展望

## Slide 3
01
无线网络版图速览

## Slide 4
从Wi-Fi到5G：无线技术家族画像
无线并非一张网，而是一族网，各司其职，覆盖从米到千米的连接需求。
WPAN (蓝牙)
米级覆盖，低功耗
WLAN (Wi-Fi)
百米级覆盖，热点高速
WMAN (WiMAX)
千米级覆盖，城域宽带
蜂窝网络 (5G)
广域覆盖，无缝移动

## Slide 5
无线链路的三大共通难题
碰撞
共享媒介，信号冲突。需要 MAC协议 进行协调。
衰减与干扰
开放环境，信号脆弱。需要 调制编码 增强鲁棒性。
移动与寻址
节点移动，地址断裂。需要 移动性管理 保持连接。

## Slide 6
02
Wi-Fi高速局域网

## Slide 7
802.11拓扑：BSS与Ad-hoc双模并行
基础设施模式 (Infrastructure)
以AP为中心，所有STA经由BSS接入DS，形成可扩展的ESS网络。易于管理和扩展。
自组织网络模式 (Ad-hoc)
STA自组IBSS，无需AP。适合会议或救灾快速建网，但管理复杂。

## Slide 8
CSMA/CA：先听后说再预约
无线无法边发边检碰撞，因此采用“碰撞避免”思路，通过 DIFS、退避、RTS/CTS 三元组提前锁定信道。
监听信道是否空闲，等待DIFS时间。
信道空闲后，执行随机退避，避免冲突。
通过RTS/CTS预约信道，解决隐藏终端问题。
关键机制：帧间间隔 (IFS) 定义了不同优先级帧的等待时间，高优先级帧等待时间短，可优先获得信道，从而引入QoS思想。
载波监听 (CS)
多点接入 (MA)
碰撞避免 (CA)

## Slide 9
03
短距与城域无线

## Slide 10
蓝牙与ZigBee：十米内的低功耗接力
蓝牙 (Bluetooth)
目标： 音频、文件传输、可穿戴设备连接。
速率： 经典蓝牙 ~3 Mbps，BLE 更低。
功耗： 中等，BLE 功耗极低。
技术： 采用 跳频扩频 (FHSS) 技术抗干扰。
ZigBee
目标： 工业控制、智能家居等物联网领域。
速率： 低速率 (~250 kbps)。
功耗： 极低，电池可工作数年。
技术： 支持 Mesh 路由 ，可组成大规模网络。

## Slide 11
WiMAX：城域无线宽带的得与失
IEEE 802.16 技术先进，提供“最后一公里”无线宽带接入，但最终在商业上落败于 LTE。
技术亮点
OFDMA、MIMO、宏覆盖 (可达50km)。
失败启示
标准先进 ≠ 商业成功。生态构建、频谱政策、运营商协同至关重要。

## Slide 12
04
移动IP与蜂窝根基

## Slide 13
移动IP：让地址随人走
通过“家乡地址”保身份，“转交地址”报位置，解决节点跨子网时的连接断裂问题。
通信者
发送数据到MN的家乡地址。
原始数据
家乡代理 (HA)
截获数据，通过隧道转发。
隧道封装
外地代理 (FA)
解封装，交付给移动节点。
核心挑战：三角路由存在次优路径问题，催生了MIPv6、PMIPv6等优化方案。

## Slide 14
蜂窝原理：频率复用与小区切换
将地理区域划分为六边形小区，通过 频率复用 提升容量，通过 小区切换 保障移动中的通话连续性。
频率复用：以几何距离换信干比，将有限的频率资源重复使用。
小区切换：当用户移动时，将连接从一个基站转移到另一个基站。

## Slide 15
05
从2G到5G的跃迁

## Slide 16
代际跃迁：从电路语音到全IP宽带
移动通信的代际跃迁，核心是核心网的革命，从电路交换到分组交换，再到云原生，驱动了无线接入技术的全面革新。
2G
数字语音
电路交换
3G
多媒体
分组交换
4G LTE
全IP宽带
扁平化架构
5G
万物互联
云原生/切片

## Slide 17
5G三角：三大场景定义万物互联
5G不是一条速度赛道，而是三条并行赛道，共同支撑万物互联的愿景。
eMBB
增强移动宽带
mMTC
海量机器通信
uRLLC
超高可靠低时延
eMBB: 20Gbps峰值速率
mMTC: 每km²百万连接
uRLLC: 0.5ms空口时延

## Slide 18
06
融合与展望

## Slide 19
Wi-Fi与蜂窝：竞合终局是融合
技术路线相互渗透，未来接入架构将是无感切换、动态选网、资源池化的智能网络。
Wi-Fi 借鉴蜂窝
引入OFDMA、BSS Coloring提升密集部署性能。
向6GHz新频段扩展，获得更宽连续频谱。
增强漫游和切换能力，向企业级应用渗透。
蜂窝借鉴 Wi-Fi
利用未授权频谱 (LAA/eLAA) 提升容量。
小型基站 (Small Cell) 降低部署成本。
网络架构向扁平化、虚拟化发展。

## Slide 20
空口无限：迈向智能原生网络
无线侧从协议竞争走向平台融合，移动侧从管道经营转向切片运营。AI将全面渗透，实现网络自配置、自修复、自优化。
未来展望
当6G把感知、通信、计算一体集成，人类是否还需要区分“无线”与“移动”？

## Slide 21
汇报人：甘芝清 黄慧雯 林银蕊
汇报日期：2025/12/28
感谢您的观看
THANK YOU FOR READING！