## Slide 1
汇报人：甘芝清 黄慧雯 林银蕊
汇报日期：2025/12/03
物理层：比特流的传输之道

## Slide 2
目录
CONTENTS
01.
物理层的基本概念
02.
信号换装与极限速率
03.
传输媒体大观园
04.
复用技术组合拳
05.
宽带接入最后一公里
06.
回顾与前瞻

## Slide 3
01
物理层的基本概念

## Slide 4
物理层的基本概念
物理层是OSI模型中的最底层，负责在物理介质上传输原始的比特流（0和1）。它不关心数据的内容或格式，只关注“如何把比特从一个地方传到另一个地方”的物理问题。物理层通过定义接口的机械、电气、功能和规程特性，为上层（数据链路层）提供一个可靠的比特流传输服务，屏蔽掉底层传输介质和设备的差异
四大特性
机械特性
电气特性
功能特性
过程特性
指明接口所用接线器的形状和尺寸、引脚数目和排列、固定和锁定装置等。
指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
指明某条线上出现的某一电平的电压的意义。
指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

## Slide 5
数据通信系统骨架
任何物理层技术，都服务于这个最小闭环
源系统
生成并发送数据比特流
传输系统
提供物理传输路径
目的系统
接收并处理数据
三者协作，完成比特流从生成、传输到送达的 纵向旅程 ，缺一不可。

## Slide 6
信息交互的三种时空秩序
单工
单向传输，如广播，一发多收，简单高效。
半双工
双向交替，如对讲机，分时复用，节省资源。
全双工
双向同时，如电话，实时交互，效率最高。
方向性决定 资源分配策略 ，全双工对信道资源诉求最高。

## Slide 7
02
信号换装与极限速率

## Slide 8
把比特穿上电波外套：编码与调制
编码：守时
将数据转为数字信号，确保时钟同步与抗干扰。
不归零编码: 简单，但同步困难。
曼彻斯特编码: 自带时钟，但带宽翻倍。
差分曼彻斯特编码: 抗干扰更强。
调制：守宽
将数据加载到模拟载波上，提升频谱利用率。
调幅(AM) / 调频(FM): 基础方式。
调相(PM): 抗干扰能力优。
正交幅度调制(QAM): 高效利用带宽。

## Slide 9
信道速率的双顶天花板
理论极限：无论技术如何进步，都无法突破的物理定律。
奈氏准则 (理想)
理想低通信道，无噪声
给出码元速率极限。
VS
香农公式 (现实)
有噪声信道，信噪比 S/N
给出信息容量极限。
工程实践只能在 两大天花板之间折中 ，寻求最佳性能。

## Slide 10
03
传输媒体大观园

## Slide 11
有线媒体三剑客：特性速览
双绞线
成本低，易部署，抗干扰一般。
应用: UTP/STP (以太网)
同轴电缆
带宽较高，抗干扰较好，成本适中。
应用: 基带/宽带 (有线电视)
光纤
带宽极高，距离远，抗干扰极强。
应用: 单模/多模 (主干网)
演进趋势： “铜退光进”

## Slide 12
无线媒体：四维时空版图
频谱稀缺，依赖复用与编码技术。
卫星通信
覆盖全球，适用于偏远地区，但延迟高。
微波 / 无线电波
4G/5G/Wi-Fi主力，覆盖与容量平衡。
红外线
短距离、高速率，如遥控器、IrDA。
大气与建筑对 高频信号 衰减严重。

## Slide 13
04
复用技术组合拳

## Slide 14
经典复用范式：频分 vs. 时分
频分复用 (FDM)
按频率划分信道，如同广播频段。
适用于 模拟信号 。
时分复用 (TDM)
按时间划分信道，轮流使用。
适用于 数字信号 。
让同一媒体跑多路信号，但固定分配可能造成 资源浪费 。

## Slide 15
高阶复用三连击：从静态到智能
STDM
动态分配时隙，提升利用率。
WDM
光的FDM，实现Tb级光纤扩容。
CDM
编码正交，多用户同频并发。
演进路线： 静态 → 动态 → 光电 → 编码

## Slide 16
05
宽带接入最后一公里

## Slide 17
铜线逆袭：ADSL
非对称数字用户线
利用旧电话线开出高速下行通道，是“铜线最后一舞”。
DMT调制: 频分复用，语音数据共存。
非对称设计: 契合Web浏览与视频点播。
距离衰减: 速率随距离增加而下降。

## Slide 18
光电混合：HFC双线作战
混合光纤同轴网，兼顾覆盖与带宽。
光纤干线
高带宽，低损耗
同轴支线
广播优势，易接入
用户家庭
共享带宽
下行广播
高效推送，带宽大
上行共享
信道竞争，效率低

## Slide 19
FTTx：光纤直达层级
FTTH (光纤到户)
终极独享，带宽最高，投资最大。
FTTC (光纤到路边)
光纤接近用户，最后段用铜线。
FTTB (光纤到大楼)
覆盖多用户，成本与性能平衡。
演进路线： “光进铜退”

## Slide 20
无线接入：自由时空的交响曲
卫星
全球覆盖
4G/5G
移动宽带
Wi-Fi
局域高速
蓝牙
个域连接
5G毫米波与低轨卫星互补，实现 “空天地海” 无缝覆盖。

## Slide 21
06
回顾与前瞻

## Slide 22
物理层知识地图速览
比特流传输
物理层核心使命
通信系统
源系统、传输系统、目的系统
信号处理
编码、调制、奈氏、香农
传输媒体
有线(双绞线/光纤)、无线
复用技术
FDM、TDM、WDM、CDM
宽带接入
ADSL、HFC、FTTx、无线
物理层对上层 透明 ，对下层 适配 ，是网络协议的基石。

## Slide 23
汇报人：甘芝清 黄慧雯 林银蕊
汇报日期：2025/12/03
感谢您的观看
THANK YOU FOR READING！