## Slide 1
汇报人：甘芝清 黄慧雯 林银蕊
汇报日期：2025/12/26
网络层：从尽力交付到智能标签

## Slide 2
目录
CONTENTS
02.
服务范式与协议概览
03.
IP协议与地址机制
04.
ARP与ICMP协作
05.
路由协议分层
06.
多播与地址转换
01.
07.
IPv6与MPLS前沿
回顾与展望

## Slide 3
01
服务范式与协议概览

## Slide 4
虚电路与数据报：两种交付哲学
网络层提供两种服务模型，核心区别在于是否预先建立连接。
虚电路服务
面向连接，类似电话通信，保证分组顺序和可靠性。
建立连接: 通信前需建立虚电路。
顺序交付: 保证分组按序到达。
可靠传输: 提供错误检测与恢复。
VS
数据报服务
无连接，类似邮政系统，每个分组独立选择路由。
无连接: 每个分组携带完整地址。
独立路由: 分组独立选择路径。
灵活简单: 不保证顺序，容错性高。

## Slide 5
网络层协议族全景图
核心协议
IP, ARP, ICMP
路由协议
RIP, OSPF, BGP
增强技术
NAT, VPN, 多播, MPLS
地址机制
IPv4, IPv6
控制与差错
ICMP, IGMP

## Slide 6
02
IP协议与地址机制

## Slide 7
IP分组结构：首部里的20字节乾坤
IPv4首部包含路由和转发所需的所有控制信息，是实现 “尽力交付” 的核心。
地址与协议: 源/目的IP地址和协议字段指明数据报的来源、去向和上层协议类型。
长度与分片: 总长度、标识、标志、片偏移用于数据报的分片和重组，以适应不同网络的MTU。
生存与控制: TTL防止环路，首部校验和保证首部完整性，服务类型（TOS）支持QoS。

## Slide 8
A B C D E：类地址的荣枯
A
巨型网络
(1.0.0.0 - 127.255.255.255)
B
大中型网络
(128.0.0.0 - 191.255.255.255)
C
小型网络
(192.0.0.0 - 223.255.255.255)
D
多播
(224.0.0.0 - 239.255.255.255)
E
保留
(240.0.0.0 - 255.255.255.255)
地址危机与无类革命
分类法导致地址分配不灵活、浪费严重，催生了子网划分和CIDR（无类域间路由）技术，使地址分配更加高效。

## Slide 9
分片与重组：MTU的适配游戏
大数据报
(Size > MTU)
DF=0 允许分片
分片过程
在MTU较小的网络入口，由路由器将数据报分割成多个片段。
每个片段都有独立的标识、标志(MF)和片偏移。
多个片段
(按偏移量排序)
重组：由最终目的主机根据 标识、标志(MF)、片偏移 将片段重新组装成原始数据报。

## Slide 10
03
ARP与ICMP协作

## Slide 11
ARP：一次广播一场暗恋
ARP缓存
为提高效率，主机会将IP-MAC映射关系存入本地缓存，并设置老化时间，减少重复广播。
源主机
知道目标IP
不知道目标MAC
ARP Request
(Broadcast)
局域网
所有主机接收
目标主机响应
ARP Reply
(Unicast)
目标主机
收到请求
单播回复MAC

## Slide 12
ICMP：网络体检的听诊器
ICMP协议
作为IP的伴随协议，用于传递网络控制信息和检测网络连通性。
Ping (Echo Request/Reply)
测试网络连通性和主机可达性。
Traceroute (TTL Expired)
利用TTL超时报告，追踪数据包路径。
Error Reporting (Type 3)
报告目标不可达、网络/主机不可达等错误。

## Slide 13
04
路由协议分层

## Slide 14
RIP：距离向量的邻里 gossip
RIP是一种基于 距离向量 算法的内部网关协议，通过周期性（30秒）与邻居路由器交换整张路由表来学习网络拓扑。
度量: 以跳数（Hop Count）为唯一度量，最大有效跳数为15，16跳表示不可达。
更新: 定期广播完整路由表，收敛速度较慢。
缺陷: 存在“计数到无穷”问题，可能导致慢收敛和不正确的路由信息。

## Slide 15
OSPF：链路状态的地图同步
OSPF是一种基于 链路状态 算法的内部网关协议。每个路由器泛洪自己的链路状态信息，构建一张全网统一的拓扑数据库（地图）。
全局视图: 每个路由器都拥有完整的网络拓扑图，使用Dijkstra算法计算最短路径。
快速收敛: 链路状态变化时，立即发送更新，收敛速度快。
区域分层: 支持将网络划分为不同区域，减少路由信息的传播范围，适合大型网络。

## Slide 16
BGP：自治系统间的商路外交
BGP（边界网关协议）是一种用于在 不同自治系统(AS) 之间交换路由信息的外部网关协议，其本质是策略驱动的路径向量协议。
策略优先: 路由选择基于策略属性（Local-Pref, MED），而非单纯路径长短，体现商业意图。
路径向量: 携带完整的AS路径信息（AS_PATH），有效防止路由环路。
互联网基石: 是构成全球互联网路由系统的核心协议，确保不同运营商网络能够互联互通。

## Slide 17
05
多播与地址转换

## Slide 18
多播：一对多的高效投递
传统单播 (Unicast)
源服务器为每个接收者发送一份独立的数据拷贝，浪费带宽。
高效多播 (Multicast)
源服务器只发送一份数据，由网络设备复制并转发给组内所有成员，节省带宽。
多播使用D类地址 (224.0.0.0/4)，通过IGMP和PIM等协议管理组成员关系和路由转发，广泛应用于视频会议、在线直播等场景。

## Slide 19
NAT：私有地址的出境护照
内部主机
(私有IP: 192.168.1.10)
NAT路由器
(公有IP: 203.0.113.5)
外部服务器
核心功能：多对一地址复用 (PAT)
NAT路由器通过维护一个转换表，将多个内部私有IP地址和端口号，映射为一个外部公有IP地址和不同的端口号，从而实现多主机共享一个公网IP访问互联网，有效缓解了IPv4地址短缺问题。

## Slide 20
06
IPv6与MPLS前沿

## Slide 21
IPv6：128位地址的星辰大海
巨大地址空间
128位地址，彻底解决地址耗尽问题。
简化首部
固定40字节，取消校验和与中间分片，提升转发效率。
即插即用
支持地址自动配置，无需DHCP也可获取地址。
内置安全
IPsec为端到端加密和认证提供原生支持。

## Slide 22
双栈与隧道：IPv4海洋中的IPv6航船
双协议栈
主机同时具备IPv4和IPv6协议栈，根据目的地址选择通信协议。
隧道技术
将IPv6数据包封装在IPv4数据包中，通过IPv4网络进行传输。

## Slide 23
MPLS：标签交换的流量高铁
MPLS (多协议标签交换) 的核心思想是在IP包头前增加一个 定长标签 ，让核心路由器只需查表交换标签，实现硬件级高速转发。
提高转发速度: 基于标签的精确匹配比IP最长前缀匹配快得多。
支持流量工程: 可灵活控制数据流路径，优化网络资源利用。
保证服务质量: 可为不同业务建立不同的LSP，提供QoS保障。

## Slide 24
07
回顾与展望

## Slide 25
关键概念串联：从地址到路径
地址机制
(IP地址)
地址映射
(ARP)
路由计算
(RIP/OSPF/BGP)
数据转发
(IP/MPLS)
功能增强
(NAT/VPN)
网络层的核心使命：实现端到端的数据交付。

## Slide 26
未来展望：向下一代网络层演进
从“尽力交付”到“确定性服务”
随着IPv6规模部署，其与SRv6、网络切片、可编程数据面等技术融合，推动网络层向提供 确定性时延、抖动和带宽 的服务演进。
从“MPLS”到“SR-MPLS/EVPN”
网络层控制平面继续简化，转发面持续可编程。MPLS向SR-MPLS和EVPN过渡，实现更灵活的流量工程、更简化的协议栈和更强大的VPN业务支持能力。

## Slide 27
汇报人：甘芝清 黄慧雯 林银蕊
汇报日期：2025/12/26
感谢您的观看
THANK YOU FOR READING！