## Slide 1
汇报人：甘芝清 黄慧雯 林银蕊
汇报日期：2025/12/27
应用层：从DNS到DHCP

## Slide 2
目录
CONTENTS
02.
域名系统DNS
03.
万维网与HTTP
04.
电子邮件系统
05.
文件传输与配置
06.
协议横向对比
01.
应用层使命与模型
07.
总结与展望

## Slide 3
01
应用层使命与模型

## Slide 4
应用层：网络服务的最高接口
根本任务是为运行在不同主机上的应用进程提供标准化通信规则，使各类网络应用无需关心底层细节即可跨网交换数据。
应用层协议定义的是 消息格式、交互顺序与错误处理 ，而非具体功能实现。协议即语言。

## Slide 5
C/S 与 P2P：两种力量的博弈
客户/服务器 (C/S)
以固定服务器为中心，客户端按需请求。结构简单，但存在单点性能瓶颈。
典型: Web, FTP, 电子邮件
对等连接 (P2P)
节点既是客户也是服务器，资源分散，可扩展性强，但管理复杂。
典型: BitTorrent, 区块链

## Slide 6
02
域名系统DNS

## Slide 7
DNS：域名到IP的分布式翻译官
采用全球分布式、层级缓存的数据库架构，将人类可读的域名解析为机器使用的IP地址。
本地解析器
用户查询第一站
根域名服务器
指引顶级域
顶级域服务器
管理二级域
权威服务器
返回最终IP

## Slide 8
递归与迭代：查询路径的两把钥匙
递归查询
本地服务器替客户端完成所有查询，将最终结果一次性返回。减轻客户端负担。
迭代查询
本地服务器层层询问上级，每次获得下一级服务器地址，自行完成查询。降低上级压力。
实际过程： 主机向本地递归 + 本地向其他迭代 ，高效且可扩展。

## Slide 9
03
万维网与HTTP

## Slide 10
WWW三要素：构建可链接的信息空间
URL
统一资源定位符，标识资源位置与访问方法。
HTTP
超文本传输协议，定义浏览器与服务器间的请求/响应规则。
HTML
超文本标记语言，制作万维网页面的标准语言。

## Slide 11
HTTP无状态与Cookie会话补丁
HTTP无状态
服务器默认不保存客户端上下文，每次请求需携带完整信息。这保证了协议的简单高效。
Cookie补丁
有状态会话
通过在客户端存储小型文本文件(Cookie)，让请求自动带回标识，服务器据此恢复会话状态。

## Slide 12
04
电子邮件系统

## Slide 13
SMTP：服务器间邮件搬运工
基于TCP 25端口，使用命令应答模式将邮件从客户端推至服务器，或服务器间中继传输。负责信封寻址、差错回告与重试。
SMTP仅传输7位ASCII文本，需 MIME 对多媒体内容进行编码。

## Slide 14
POP3 vs. IMAP：收件的两种姿态
POP3: 下载带走
默认把邮件整份下载到本地。
下载后通常删除服务器副本。
适合离线阅读，服务器开销小。
IMAP: 云端留存
在服务器端维护文件夹与状态。
客户端可部分下载、多端同步。
适合移动办公与海量邮件管理。

## Slide 15
05
文件传输与配置

## Slide 16
FTP双连接：控制与数据分道而行
控制连接
TCP 21
整个会话期间保持打开，用于传送FTP命令和响应。
数据连接
TCP 20
每次文件传输时才建立，传输完毕即释放，用于实际传输文件内容。
工作模式： 主动模式 (服务器连客户端) vs. 被动模式 (客户端连服务器，更利于穿透防火墙)。

## Slide 17
DHCP四步舞曲：实现即插即用
1
发现 (Discover)
新主机广播“DHCP发现”报文，寻找服务器。
2
提供 (Offer)
DHCP服务器用“DHCP提供”报文响应，提供一个IP地址。
3
请求 (Request)
主机选择一个服务器，广播“DHCP请求”报文确认。
4
确认 (ACK)
服务器用“DHCP确认”报文响应，正式分配IP地址和租用期。

## Slide 18
06
协议横向对比

## Slide 19
核心应用协议速查表
应用 | 核心协议 | 传输层协议/端口 | 主要功能/特点
域名解析 | DNS | UDP/TCP 53 | 将域名转换为IP地址。
万维网 | HTTP/HTTPS | TCP 80/443 | 传输Web资源，无状态。
电子邮件(发送) | SMTP | TCP 25 | 在邮件服务器间传送邮件。
电子邮件(接收) | POP3/IMAP | TCP 110/143 | 从服务器读取邮件到本地。
文件传输 | FTP | TCP 20(数据) 21(控制) | 使用分离的控制和数据连接。
地址自动配置 | DHCP | UDP 67(服务器) 68(客户) | 为主机自动分配IP地址。

## Slide 20
07
总结与展望

## Slide 21
应用层全景：模型与协议拼图
应用模型
C/S模型 (Web, FTP) 与 P2P模型 (BitTorrent) 决定组织架构。
资源定位
DNS完成名字到地址的映射。
Web传输
HTTP解决资源传输。
邮件系统
SMTP/POP3/IMAP负责邮件传递。
扩展与补丁
MIME, Cookie, DHCP等扩展让原始协议持续适应新需求，完成“模型-定位-协议-扩展”的拼图。

## Slide 22
汇报人：甘芝清 黄慧雯 林银蕊
汇报日期：2025/12/27
感谢您的观看
THANK YOU FOR READING！