## Slide 1
汇报人：甘芝清 黄慧雯 林银蕊
汇报日期：2025/12/28
互联网：流媒体的网络心跳

## Slide 2
目录
CONTENTS
01.
挑战与三分天下
02.
流式存储技术栈
03.
实时交互协议
04.
网络层QoS工具箱
05.
全景回顾与展望

## Slide 3
01
挑战与三分天下

## Slide 4
尽力而为遇到等时流
互联网“无连接、不可靠”的基因与音频视频“持续、低抖”的需求存在根本矛盾。
带宽饥渴
高清视频对网络带宽要求高，需要持续稳定的数据流。
延迟敏感
实时交互场景对端到端延迟要求苛刻，通常要求低于400ms。
丢包容忍
对时延和抖动极为敏感，但可容忍一定程度的丢包以保证流畅度。

## Slide 5
三类主要服务：因需制宜
流式存储
如爱奇艺、腾讯视频 (点播已存储文件)。
核心：用户拥有播放控制权
流式直播
如直播电视、赛事直播 (实时源)。
核心：同步服务大量用户
实时交互
如视频会议、网络电话。
核心：延迟要求最严格

## Slide 6
02
流式存储技术栈

## Slide 7
流式存储的两种传输方式
渐进下载 (传统HTTP)
原理: 使用普通的HTTP/TCP，将媒体文件当作普通文件下载。
优点: 简单，利用现有Web基础设施。
缺点: 启动延迟长；对存储需求大；不适合长视频。
实时流式传输
原理: 使用专用流媒体服务器和流式协议（如RTSP）。
优点: 启动快，支持实时交互控制，更适合长内容。
缺点: 需要专门的服务器和网络协议支持。

## Slide 8
控制与数据分离：元文件与RTSP
Web服务器
(HTTP)
元文件
(描述信息)
媒体播放器
(启动)
流媒体服务器
(RTSP/RTP)
信令与控制分离
浏览器通过HTTP获取元文件，启动播放器，后者通过RTSP与流媒体服务器建立 控制连接 ，而媒体数据则通过 RTP/UDP 并行传输。

## Slide 9
03
实时交互协议

## Slide 10
RTP：在UDP上建立秩序
RTP为实时数据提供端到端传输服务，运行在UDP之上。它本身不保证可靠交付，而是通过添加关键信息，让接收端处理乱序和抖动。
序号：供接收端按序播放。
时间戳：处理时延抖动，实现同步。
负载类型：自解释数据格式。

## Slide 11
RTCP：反向报告形成闭环
RTCP与RTP协同工作，定期向所有参与者发送服务质量（QoS）反馈报告，实现无重传的轻量级自适应。
发送方
发送RTP数据包
RTP 数据流
接收方
接收并评估
RTCP 报告 (丢包率, 抖动, 往返时间)
发送方根据RTCP报告动态调整码率或冗余度，实现 自适应 。报告间隔按会话规模指数退避，避免拥塞。

## Slide 12
04
网络层QoS工具箱

## Slide 13
网络层QoS工具箱：调度、整形与预留
调度机制
决定分组排队和转发顺序。如优先级队列让语音优先，公平队列保证带宽公平。
流量整形
平滑流量输出速率，使其符合承诺。常用令牌桶算法控制发送速率。
资源预留
通过RSVP协议预先在路径上的路由器中保留所需带宽等资源，提供硬管道保障。

## Slide 14
DiffServ：可扩展的服务分级模型
边缘路由器
分类与标记
标记分组 (DS字段)
核心路由器
提供每跳行为
金牌服务 (EF)
低延迟、低抖动、低丢包率
银牌服务 (AF)
保证一定的吞吐量
铜牌服务 (BE)
尽力而为
DiffServ将复杂流状态推向边缘，核心路由器根据 DS字段 提供不同等级的每跳行为，实现可扩展的QoS。

## Slide 15
05
全景回顾与展望

## Slide 16
协议矩阵：技术服务于需求
服务类型 | 典型应用 | 关键协议/技术 | 核心要求
流式存储 | 视频点播 | HTTP, RTSP (控制) | 启动延迟小，播放流畅
流式直播 | 电视直播 | RTP/RTCP, 组播技术 | 低延迟，高并发
实时交互 | 视频会议，VoIP | RTP/RTCP (核心) | 极低端到端延迟
QoS保障 | 所有实时服务 | 调度、整形、DiffServ | 管理带宽、时延、抖动

## Slide 17
从流媒体到元宇宙网络
流媒体技术解决了“能放”和“流畅”的问题，而XR、云游戏、数字孪生正将延迟需求推向 亚毫秒级 。
未来趋势：确定性时延与算网融合
网络将从“分级QoS”走向“确定性时延”，并借助AI实现自配置、自修复、自优化，为终极的实时交互体验——元宇宙——奠定基石。

## Slide 18
汇报人：甘芝清 黄慧雯 林银蕊
汇报日期：2025/12/28
感谢您的观看
THANK YOU FOR READING！